2019年5月份温州市安全生产事故隐患媒体曝光表

| 属 地 | 生产经营单位 | 隐 患 内 容 | 整改限期 | 督办单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 鹿城区 仰义街道 | 温州市兴微鞋材 有限公司 | 1.企业主要负责人及安全管理人员未取得安全生产培训合格证；2.未建立安全生产检查台账；3.特种设备未定期检测，叉车未出示特种设备使用证；4.车间内消防器材未建立检查记录；5.仓库内停放电瓶车；6.未开展应急救援演练。 | 2019年6月10日 | 仰义街道办事处 |
| 龙湾区 海滨街道 | 温州市龙湾海滨 时宁五金加工厂 | 1.安全出口处未设应急照明灯，未按要求标识安全通道；2.压铸机等设备处未设安全操作规程；3.熔炉操作人员未佩戴劳动防护用品；4.生产车间内排风扇未采用三角插座，电线未采用绝缘管保护；5.电瓶车在生产车间内充电；部分电气线路老化，未采用绝缘管保护；6.开关裸露安装，未设在保护盒内，并未设接地保护；7.二楼设有员工宿舍；8.未提供安全管理台账。 | 2019年5月31日 | 海滨街道办事处 |
| 瓯海区 郭溪街道 | 温州市瓯海郭溪 永安皮鞋厂 | 1.二楼生产车间安全生产规章制度和操作规程未按规定上墙；2.各场所未设置相应的安全警示标志、标识；3.二楼生产车间物品堆放混乱、堵塞通道，部分车间没有划设通道线；4.二楼生产车间电线没有套管，开关裸露；5.喷涂车间、调漆间未规范设置通风装置和防爆电气设备设施。 | 2019年5月31日 | 郭溪街道办事处 |
| 洞头区 北岙街道 | 广州打捞局洞头区元觉片引供水工程项目部 | 1.未及时对员工开展安全生产教育和培训；2.未落实外来承包商管理制度；3.未对外来承包商进行安全教育和培训；4.未落实起重作业安全操作规程。 | 2019年5月31日 | 北岙街道办事处 |
| 乐清市 南塘镇 | 乐清市恺丰橡塑 有限公司 | 1.未建立安全生产责任制；2.未建立安全生产规章制度和操作规程；3.部分电线未套管，移动电扇电源未安装漏电保护器；配电开关未安装在配电盒内；车间内有乱拉电线现象；4.砂轮机未设置防尘警示标志；简易升降机未设置安全防护措施，未定期检验；5.简单压力容器压力表、安全阀未定期检验。 | 2019年5月25日 | 南塘镇人民政府 |
| 瑞安市 潘岱街道 | 瑞安市天顺模具 设计有限公司 | 1.未与员工签订2019年度安全生产责任书；2. 未建立安全管理台账，未建立安全事故隐患排查治理制度（无事故隐患排查治理台账）；3.生产车间电气设备未接地保护，部分电器未设置漏电保护装置；4.三楼生产车间地面积油渍严重，存在较大安全风险；5.消防器材配置不足；6.未张贴安全生产警示标志，安全生产规章制度和操作规程未上墙；7.未制定生产事故应急救援预案并定期演练。 | 2019年6月10日 | 潘岱街道办事处 |
| 永嘉县 瓯北街道 | 永嘉莱卡鞋业 有限公司 | 1.未与员工签订安全生产责任书；2.消防栓前堆放杂物；针车车间通道不畅;3.刷胶岗位个别员工未佩戴劳动防护用品（口罩）；4.未开展较大危险因素辨识，未建立管控双重预防机制；5.未定期对消防设施和灭火器进行有效性检查。 | 2019年5月25日 | 瓯北街道办事处 |
| 平阳县 鳌江镇 | 温州鸿祥包装 有限公司 | 1.生产车间内未划设安全疏散通道标线；2.生产车间内部分分支电路未安装漏电保护器；3.生产车间内操作规程、规章制度未上墙；4.灭火器配备不足，未设置月检卡；5.配电房未设置绝缘毯、绝缘手套、绝缘鞋、挡鼠板；6.危化品临时存储点未设置周知卡、防爆开关、防爆灯。 | 2019年6月15日 | 鳌江镇人民政府 |
| 苍南县 灵溪镇 | 苍南县灵溪镇 登仕鞋厂 | 1.货梯无限载标志、无操作规程、无严禁载人标志；2.消防器材月检记录未定期更新，安全通道堆物受堵；3.220V分路未安装漏电保护开关；4.临时用电插板未固定，电线未套管保护；部分设备未引入PE接地线；配电箱、消防器材周围有堆物现象；5.2019年安全生产台账未及时更新。 | 2019年5月31日 | 灵溪镇人民政府 |
| 文成县 百丈漈镇 | 浙江兴达阀门制造有限公司 | 1.配电房未放防鼠器，配电箱接地线设置不规范，临时用电未套管；2.未设置可燃气体（天然气）泄漏报警装置；3.防腐蚀措施未放置；4.低于2.5m的照明灯具未按要求采取专用保护措施（即安装漏保）；5.气瓶未采取防倾倒措置。 | 2019年5月31日 | 百丈漈镇 人民政府 |
| 泰顺县 罗阳镇 | 浙江佰顺工艺品 有限公司 | 1.安全阀压力表未按照规定进行定期检测；2.员工个体防护配备不足（如无耳塞），使用不规范；3.电线需整理，电线牵引灯头现象严重，照明和插座的前端没安装漏电保护器；4.安全通道线不清晰，安全出口指示灯和安全出口应急灯不完善；5.消防灭火设备配备不足，消防设施无月检记录；灭火器未固定放置，部分过期灭火器；消防栓水带部分破损、未定期月检；6.滚涂车间、流水线滚漆车间、油漆仓库设置不符合安全规范，未满足防火防爆要求；电气设施未达到相应的防爆等级，油漆无安全周知卡，仓库储量超过一日用量，没有按照规定配备可燃气体报警仪和洗眼器。 | 2019年5月31日 | 罗阳镇人民政府 |
| 浙南产业 集聚区 星海街道 | 温州金斯顿流体 设备有限公司 | 1.企业负责人、安全管理人员未经过安全生产教育培训合格；2.氩弧焊气瓶没有采取防倾倒措施；3.未按要求设置安全生产警示标志与安全标示；4.有关生产设备未建立操作规程，规程未悬挂在醒目位置；5.配电箱线路未整理，下方导线未套管到位，箱门盖板缺失；6.台钻部分缺失皮带轮罩；砂轮机无防护罩、无固定、无接地；7.消防通道上堆放物品、不通畅。 | 2019年5月25日 | 星海街道办事处 |
| 瓯江口产业集聚区 | 浙江凯威炭材料 有限公司 | 1.氨分解间部分压力表无上限标识；2.氨供气间、氨分解间、氨瓶存放间出入口未设置人体静电导除装置；3.氨分解间、氨瓶存放间未设置气体报警装置；4.氨供气间气体报警装置主机未设置在24小时有人值守的地方。 | 2019年5月31日 | 瓯江口产业 集聚区安监局 |