温州市安全生产委员会文件

温安委〔2020〕1号

温州市安全生产委员会

关于加强酒精消毒安全宣传的通知

各县（市、区）安委会、市有关单位：

国家卫生健康委办公厅印发的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第四版）》《关于部分消毒剂在新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间紧急上市的通知》等文件指出，75%酒精等消毒用品可有效灭活病毒。由于酒精具有易燃的危险特性，如果存放或使用不当，极易导致火灾事故。

为进一步做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，指导各类企事业单位、家庭和个人安全使用消毒用品，防范安全事故的发生，现编制了《酒精消毒安全指引》，根据市政府主要领导要求，请各地各单位通过多渠道、多形式广泛宣传，让广大群众知悉酒精消毒安全知识，特别是要传达到每一位助企服务员和每一家复产复工企业，确保安全。

温州市安全生产委员会

2020年3月1日

酒精消毒安全指引

酒精（化学名称乙醇），在常温常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，其蒸汽与空气可以形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起爆炸燃烧。酒精蒸汽比空气重，能在较低处扩散到较远的地方，遇火源会着火回燃。酒精在空气中爆炸极限为3.3%-19%，当空气中的酒精含量达到3.3%以上，遇到火源会发生闪爆；当达到 19%，温度等于或大于 13℃以上时，遇到火源就会闪燃。使用安全提示如下：

一、禁止喷洒。使用75%浓度酒精进行室内消毒，应采取擦拭方法，禁止喷洒式消毒，在消毒过程中避免洒漏，保证良好通风。

二、正确使用。使用酒精时不要靠近热源、避开明火。不建议用于电器表面消毒，必须使用时，应先关闭电源，待电器冷却后使用。每次取用后，必须迅速将容器封闭，严禁敞开放置，防止挥发。

三、安全存放。生产经营等单位应将酒精储存于危险化学品仓库或危险化学品储存柜内；居民在家中使用酒精消毒时，建议购买民用小包装的医用酒精，单瓶包装不宜超过500毫升，不要在家中大量囤积酒精。不能将酒精与高锰酸钾等强氧化剂放在一起。

四、容器包装。酒精存放应首选玻璃或专用的塑料容器，并有可靠的密封措施，严禁使用无盖的容器。包装物外部应有明显标识和警示标志，以防止误服误用。

五、应急处置。如酒精溢散，应及时擦拭处理。如酒精意外引燃，可使用干粉灭火器、二氧化碳灭火器等进行灭火，小面积着火也可用湿毛巾、湿衣物覆盖灭火。如酒精在室外燃烧，可以使用沙土覆盖。注意酒精着火时，用普通的泡沫灭火器不能灭火。因为酒精是一种破乳剂，只要泡沫与酒精一接触，酒精就会破坏泡沫，在酒清表面就不能形成隔绝氧气的泡沫层，也就不能达到灭火的目的。